## Slide 1: Smart Factory Light Cell
Autor: Lukas
Datum: 2026-01-30
Notes: Kurze Einführung: Projektziel und Demo-Plan.

## Slide 2: Motivation & Ziele
Vernetzte Smart-Factory-Zelle als CPS
  Technische Umsetzung, digitale Modellierung, Versionierung
  Lernziele: IoT, MQTT, HMI, Docker, Embedded Logik
Notes: Erkläre kurz die Motivation und Lernziele.

## Slide 3: Systemübersicht / Architektur
Komponenten: Sensor Simulator, Controller, Mosquitto Broker, Flutter HMI
  Kommunikation: MQTT Topics (Telemetry, Command, State)
Notes: Zeige Architekturdiagramm (verbale Beschreibung).

## Slide 4: Datenfluss & Topics
Telemetry: factory/lightcell/telemetry/temperature
  Commands: factory/lightcell/command/setpoint, /mode, /cooling
  State: factory/lightcell/state/cooling
  Payload-Beispiele: {"temperature": 25.3}, {"cooling_on": true}
Notes: Kurz die wichtigsten Topics und Beispiel-Payloads vorlesen.

## Slide 5: Python Backend
Sensor Simulator: erzeugt Temperaturwerte, reagiert auf cooling state
  Controller: verwaltet Setpoint, Mode, Cooling-Logic; empfängt Commands und publiziert State
Notes: Erkläre evaluate_cooling() und den MANUAL-Modus.

## Slide 6: Flutter HMI
Live-Temperaturanzeige, Setpoint-Input, Mode-Auswahl (AUTO/MANUAL)
  Manueller Schalter für Kühlung (sichtbar in MANUAL)
  MQTT-Integration mittels mqtt_client Package
Notes: Screenshots zeigen falls verfügbar; ansonsten UI-Features erläutern.

## Slide 7: Docker & Mosquitto
Mosquitto in Docker-Compose (Ports: 1883, 9001)
  Konfig: mosquitto.conf (persistence, websockets, allow_anonymous true für Demo)
Notes: Erkläre kurz wie man den Broker startet: docker-compose up -d

## Slide 8: Hindernisse & Lessons Learned
Firewall / Port-Probleme (Windows)
  OneDrive Sync kann Dateien sperren
  MQTT Payload-Inkompatibilitäten
Notes: Tipps zur Behebung kurz anreißen.

## Slide 9: Demo-Ablauf (Live)
1) Start Docker (Mosquitto), Sensor-Simulator, Controller, HMI
  2) Zeige Mode-Wechsel AUTO → MANUAL
  3) Schalte manuelle Kühlung ein/aus und beobachte Sensor/State
Notes: Kurzanleitung für Live-Demo, was Zeigen und welche Logs beobachten.

## Slide 10: Nächste Schritte & Verbesserungen
TLS/Auth für Mosquitto (Produktionsreife)
  UI Verbesserungen und Hysterese in der Steuerlogik
  CI-Integration für Smoke-Tests
Notes: Vorschläge für Weiterentwicklung nennen.